六颗凤眼摇头灯

使用说明手册

6颗12W四合一光束灯
电压：90-240V/50-60Hz
功率：120W
LED芯片：6颗12W*4合1RGBW LED(科瑞/欧司朗)
LED的寿命：50000小时
透 镜：非球面透镜

显示菜单：显示面板采用2.4寸彩色屏，使用英文种字体，方便快捷操作和浏览菜单，可记录设备使用时间和发光时间，显示设备温度、通道数据及软件版本信息；可个性化设置显示菜单设置，通过菜单编辑和调用内置程序：支持DMX信号优先识别,DMX信号中断时可信号保持，或根据自身设置选择黑场、默认场景、自动运行等状态

光束角：1.5度

光斑角度：最低6度，最大程度51
颜色回转系统：RGBW四合一旋转，色彩马尔科系统
频闪：1-30次/秒电子频闪与随机频闪
调光：65536级调光器
平移/倾斜：平移：540度/ 1.5秒时，倾斜：180度/0.5秒
控制模式：DMX512，单机模式，语音控制模式，主从模式，DMX512无线
通道：标准通道：15CH（常规）16CH(激光灯)
外壳：采用ABS防火塑料

灯具尺寸：226 X 268 X 155(mm)  包装尺寸：58X35X56(CM)
净重：3.8KG

毛重：5.7KG

操作流程

功能设置表：

| DmxSet Address | 001-512 | 512地址设置 |
| --- | --- | --- |
| Channel Set |  | 16CH |  | 1通道设置 |
|  |  | Dmx Mode |  | 控台模式 |
| Show Mode |  | Fast Mode |  | 快速运行模式 |
|  |  | Slow Mode |  | 慢速运行模式 |
|  |  | Soud Mode |  | 声控运行模式 |
| Sound Sense |  | 0-99 |  | 声控灵敏度调节 |
| Pan Inverse |  | OFF |  | X电机正转 |
|  |  | ON |  | X电机反转 |
| tilt Inverse |  | OFF |  | Y电机正转 |
|  |  | ON |  | Y电机反转 |
| Default confinrm |  | YES |  | 系统复位 |
| Fixture Rest |  | YES |  | 系统复位 |

| 16通道设置 |
| --- |
| 通道 | 功能 | 说明 |
| 1 |  | 0-255 |  | X电机运转 |
| 2 |  | 水平运转微调 |  | 0-255 |
| 3 |  | 0-255 |  | Y电机运转 |
| 4 |  | 垂直运转微调 |  | 0-255 |
| 5 |  | 0-255 |  | XY电机速度 |
| 6 |  | 位置偏移 |  | Z电机运转 0-127 |
|  |  | 正旋转 |  | 128-191 |
|  |  | 反旋转 |  | 192-255 |
| 7 |  | 总调光 |  | 0-255 总调光 |
| 8 |  | R调光 |  | 0-255 红色亮度调节 |
| 9 |  | G调光 |  | 0-255 绿色亮度调节 |
| 10 |  | B调光 |  | 0-255 蓝色亮度调节 |
| 11 |  | W调光 |  | 0-255 白色亮度调节 |
| 12 |  | 频闪 |  | 0-255 频闪调节 由慢到快 |
| 13 |  | 0-10 |  | 其他通道起作用 |
|  |  | 11-127 |  | 颜色组合变化 |
|  |  | 128-160 |  | 颜色跳变 |
|  |  | 161-200 |  | 颜色渐变1 |
|  |  | 201-255 |  | 颜色渐变2 |
| 14 |  | 速度调节 |  | 第13通道速度调节功能 |  |
| 15 |  | 复位功能 |  | 系统复位功能 |  |
| 16 |  | 激光 |  | 0-255（带有激光功能） |  |